Projektopgave til Yachtskipper 1 eksamen

En sejladsplanlægning fra Southampton, UK

til

Las Palmas, Gran Canaria

Af

Lars Erik Petersen

og

Uffe Willemoes-Wissing

April 2009

Indholdsfortegnelse

Indledning	4

1. Rejsens planlægning	5

1.1. Skibet	5

1.1.1. Skibsdata	5

1.1.2. Skibspapirer	5

1.2. Bemanding	5

1.2.1. Uddannelse af mandskab	5

1.3. Vagten	6

1.4. Sejladsmetode	6

1.5. Sejladssikkerhed	6

1.6. Vejrmeldinger	6

1.7. Sundhed	6

2. Ruteplanlægning	7

2.1. Vurdering	7

2.2. Fastlæggelse af rute	7

2.2.1. Waypoints	7

2.2.2. Tidevand	7

2.2.3. Søkort og Sailing Directions	8

2.3. Instruktioner	8

2.3.1. Instruktion for vagthavende navigatør	8

2.3.2. Vagtskifte	8

2.3.3. Oversigt over specielle procedurer	9

2.4. Sejladsovervågning	9

3. Udstyr	10

3.1. Vand	10

3.2. Proviant	10

3.3. Brændstof	10

3.4. Elektronisk udstyr	10

3.4.1. Radio udstyr	10

3.4.2. Navigationsudstyr	11

3.5. Sikkerhedsudstyr	11

3.5.1. Redningsudstyr	11

3.5.2. Skibsapotek	11

3.5.3. Reservedele	12

4. Stabilitet	12

5. Bilag	13

5.1. Vagtskema	13

5.2. Søkort for Ruten	13

5.3. Sejladsanvisninger	14

5.4. Tidevandsforhold	15

5.5. Diverse Håndbøger	16

5.6. Meteorologiske analyse	16

5.7. Waypointliste	17

5.8. Checkliste for Vagtskifte	18

5.9. Checkliste for Afgang	18

5.10. Checkliste for Ankomst	19

5.11. Specielle Procedurer	19

5.11.1. Beskrivelse – MOB	19

5.11.2. Beskrivelse – Lækager	19

5.11.3. Beskrivelse – Brand	20

5.11.4. Beskrivelse – Kurs mod nødstedt	21

5.12. Astronomisk Navigation	22

5.12.1. Deviationskontrol ved anvendelsen af Solen	22

5.12.2. Meridian passage for solen	22

5.12.3. 3 samtidige stedlinjer til Vega, Kocab og Dubhe	23

5.13. Motor	23

5.13.1. Performance	23

5.13.2. Brændstofforbrug	24

5.14. Sundhed	24

5.14.1. Sygebesøg	24

5.14.2. Medicinkiste	25

5.15. Stabilitetsberegning	26

GZ-kurve	26

5.16. Kilder	27

5.16.1. Kildefortegnelse for Projektopgaven	27

5.16.2. Links	27

# Indledning

For at sikre en effektiv rejse har vi bestræbt os på at vælge et skib og en rute samt organisere vagttjenesten ombord, således at det bliver en forsvarlig rejse, der opfylder dels vores egne, men også de lovgivningsmæssige krav til en sådan rejse. Den forestående rejse er på 1535 nm og går fra

Ocean Village Marina, Southampton, N 50° 53’ 45, W 1° 23’ 28

til

Las Palmas, Gran Canaria, N 28° 07’ 52, 15° 25’ 20

Denne opgave er et led i uddannelsen som Y1 og vi har opbygget den over vagtholdsbekendtgørelsen samt anvisningerne i Jørgen Wittrups bog, Navigation 4, Sejladsplanlægning Dagbog. De skemaer som medbringes på rejsen og de uddybende eksempler er for overskuelighedens skyld vedlagt som bilag.

Kort over rejsen (Garmin BlueChart 9.0).

# Rejsens planlægning

## Skibet

### Skibsdata

| Oyster 62 |
| --- |
| Længde: | 19,28m | LWL: | 16,75 m |
| Bredde: | 5,39 m | Dybgang: | 2,71 m |
| Deplacement: | 33,25 ton | Brændstoftank: | 2000 liter |
| Vandtank: | 2500 liter (1250 liter er standard) | Sejlareal: | 227 m2 |
| Motor: | Perkins / Sabre M185C 135 kW (185 hp) |  |  |
| Brændstof forbrug | 8 liter / pr time ved 1200 rpm, |  |  |

### Skibspapirer

Skibet er over 20 BT, og er derfor målt og optaget i Skibsregisteret.

| Skibspapirer | Personlige papirer |
| --- | --- |
| Skibsdagbog | Pas |
| Nationalitetsbevis | Y1 |
| Forsikringsbevis | Y3 sønæringsbevis (4stk) |
| Radiotilladelser | Duelighedsbeviser Motorpasning (2stk) |
| Målerbrev | VHF bevis |
| Medicin certifikat | LRC bevis |
| Kontaktpersoner i land | Kørekort |
|  | Medicin certifikat for personlig medicin |

## Bemanding

Skibet er bemandet således at ”Lov om skibes besætning” og de der foreskrevne regler for uddannelses-, kvalifikations- og beviskrav er overholdt for et skib på 62 fod. En forsvarlig vagtplan er udarbejdet med en besætning på 8 mand.

### Uddannelse af mandskab

Besætningen er uddannelse således:

- Skibsføreren har yachtskippereksamen af 1. grad og tilhørende sønæringsbevis, duelighedsbevis i motorpasning samt LRC.

- 3 navigatører som alle har yachtskippereksamen af 3. grad og tilhørende sønæringsbevis, hvoraf én har duelighedsbevis i motor pasning.

- 2 som har duelighedsbevis og tilhørende sønæringsbevis.

- Hele besætningen er kendt med procedurerne for MOB og betjening af skibets sejl og motor samt nødprocedurer. Inden afgang har alle fået uddannelse i det ombordværende nødudstyr og er i stand til at betjene dette. Der er udarbejdet checklister for specielle procedurer som vil blive gennemgået inden afgang, ved udskiftning af bemanding eller efter behov.

## Vagten

Besætningen er delt i 4 vagthold med 4 timers vagt ad gangen og 6 timers vagt om dagen for at få rotationen til at gå op. Et vagthold består af en vagthavende navigatør og en rorgænger. Den vagthavende navigatør har som minimum sønæringsbevis som yachtskipper af 3. grad.

Der vil ikke blive holdt decideret lyttevagt, men kommunikationsudstyret er altid tændt.

Der vil blive holdt ankervagt efter samme vagthold som i søen, reducering af ankervagten kan ske i samråd med skibets fører. Under særlig forhold og ved havnemanøvre kan vagtplanen tilsidesættes og alle er på vagt. Der er ikke kabysvagt om natten.

Se vagtplan, bilag 5.1

## Sejladsmetode

Skibet fremdrives som udgangspunkt for sejl, som trimmes og rebes efter de givne forhold at de vagthavende. Motoren bruges ved anløb og afgang fra havn, samt når de givne forhold kræver det. Som udgangspunkt reduceres sejlarealet lige inden natten.

## Sejladssikkerhed

For at kunne fastlægge en sikker rute, udstikkes følgende

- Keel Clearance, 2 meter

- Taktisk diameter vurderes ud fra de givne tilfælde og aktuelle forhold

- Cruising speed, 7 knob

- Hastighed for motor 1200 rpm, med mindre andet er krævet, for at spare på brændstoffet

- Særligt vanskelige områder passeres om muligt under de gunstigste forhold, dagslys, højvande, slækvande o.l.

- Autopiloten bruges i det omfang batterierne tillader, men reducerer ikke vagten

- Ankervagt følger normal vagtplan, med mindre andet aftales med føreren

- Vagtplanen tilsidesættes under hvis forholdene kræver det.

## Vejrmeldinger

Under normale forhold indhentes der under hver vagt en synoptisk vejrmelding som analyseres og logges af vagthavende. Ved sejlads i områder med risiko for tropiske cykloner, tegn på ændringer i vejret eller kulingvarslinger intensiveres analysen af vejrmeldingerne og barometeret aflæses og logges hver time.

## Sundhed

Hvert besætningsmedlem skal inden afrejse ved en samtale med føreren fremlægge dokumentation for en generel læge- og tandlæge undersøgelse. Desuden skal der oplyses om særlige omstændigheder som kan være afgørende for planlægningen for eksempel migræne eller allergi.

Et sygebesøg er beskrevet som bilag 5.14.1.

# Ruteplanlægning

## Vurdering

Den forestående rejse gennemføres i en Oyster 62, da denne både type er CE godkendt og beregnet til sejlads i havområde A4. Rejsen planlægges naturligvis efter nyeste udgaver af bøger og kort som alle er opdateret efter NP294s søkort rettelsesprocedure. Der føres Chart Correction Log, således det er muligt at se hvem og hvornår kortene er opdateret.

Sejladstidspunktet er valgt ud fra de statistiske data i ”Atlas for Pilot Charts” for North Atlantic Ocean samt de benyttede Sailing directions, se bilag 5.2.

Der er udarbejdet en statistisk analyse af de meteorologiske oplysninger for at kunne vurdere afgangstidspunkt, se bilag 5.6.

Kravene til besætningen, udover de lovgivningsmæssigt krævede, er at de alle skal have været på en testsejlads og har fået gennemgået de checklister og procedurer som muliggør en sikker sejlads.

Det brugte materiale, bøger, søkort, tidevandsoplysninger mm, samt checklister.

## Fastlæggelse af rute

Ruten fastlægges ude fra alle de indsamlede informationer og den sikkerhedsmargin som er fastsat. Way points udarbejdes, kurser og distancer indtegnes i alle kort.

### Waypoints

Listen over Way points se som bilag 5.7.

Afgangstidspunktet er 1. juli 2009 kl. 06.30, dette tidspunkt er valgt ud fra vores statistiske meteorologiske analyse samt det daglige tidevand. Den estimerede ankomst er beregnet til d. 9. juli 2009 kl. 21 17. ETA er beregnet ud fra en cruising speed på 7 knob, og en distance på 1535 nm.

Vi har valgt ikke at benytte storcirkelsejlads eftersom der næsten sejles stik syd på de længste stræk. Vi har opmålt det længste pas i et storcirkelkort og vurderede at en beregning ikke var nødvendig.

### Tidevand

Vi har benyttet Garmin BlueChart 9.0 og Admiralty Tide Tables volumen 1, United Kingdom and Ireland for at analysere tidevandet. I MyStars ser man at månen er 9 dage gammel og det derfor er 2 dage efter nipvande. Southampton har et usædvanligt tidevandsforhold eftersom der er dobbelt tidevand.

I BA2036 “The Solent and Southampton water”, ser man at der er refereret til Portsmouth. På ”diamanterne” A og F kan man aflæse M.H.W. S og M.H.W.N.

| ◊ | Timer | M.H.W.S | M.H.W.N | Degrees | Position |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | +3 | 3,1 | 1,5 | 254° | 50°44’53N, 1°24’79W |
| F | +1 | 1,1 | 0,5 | 230° | 50°48’43N, 1°17’59W |

Ved en interpolation ser man, at man ved afgang kl. 06.30 fra Southampton har man ved passagen af A og F, en medstrøm på hhv. 1,8 knob og 0,6 knob.

Den kraftigste modstrøm som er optegnet i kortet er på 3,0 knob.

Se bilag 5.4.

### Søkort og Sailing Directions

For at kunne få en oversigt over hvilke kort som er nødvendige for at gennemføre rejsen har vi benyttet ”Admiralty Digital Catalogue”. Vi har indtegnet vores rute og derefter fået en automatisk liste over kort og sailing directions.

Se bilag 5.2

## Instruktioner

### Instruktion for vagthavende navigatør

Den vagthavende navigatør er til enhver tid ansvarlig for skibets navigation og sikkerhed. Følgende punkter skal overholdes når der holdes vagt:

- GPS position eller gisset sted udsættes i kortet før hvert vagtskifte

- ETA beregnes og sammenlignes med ruteplanen

- Vejrmelding indhentes hver 4. time, analyseres og logges

- Ved ændringer i vejret og sejlads i områder med risiko for tropiske cykloner indhentes vejrmelding hver time og barometer standen logges.

- Der føres løbende bestik, således at skibet position til enhver tid er kendt.

- Efter endt vagt føres skibsdagbogen hvor der indskrives position, kurs, fart og vejr observationer.

- Ved sejlads i kystnæreområder bestemmes skibets position, kurs og fart hvert 15. minut som noteres i en dagbogskladde, og disse observationer udsættes straks i søkortet som bestikkontrol. Dagbogskladde indføres i skibsdagbogen efter endt vagt.

- Føreren skal tilkaldes i tilfælde af:

  - Observerede skibe

  - Uventet udvikling af vejret

  - Uventede observationer af vejret

  - Tvivl om skibets position

  - Føler behov for assistance af fører

  - Ankomst til særlige, vanskelige dele af ruten så som:

    - Trafikruter, VTS meldepunkter, broer, luftledninger, færgeruter

    - Områder med kraftigt tidevand/strøm, dybder og skær

    - Områder med tåge, isdannelser, fare for overisning

### Vagtskifte

Vagtskifte foretages efter de retningslinjer som er beskrevet i bekendtgørelsen om vagthold i skibe.

Ved vagtskifte møder tilgående vagthold 10 minutter før vagtskifte, omklædt og klar til at overtage vagten. Den afgående navigatør overleverer følgende til den tilgående navigatør:

- Bestikket

- Vejrsituationen og den sidst modtagne vejrmelding

- Observerede skibe

- Sejlføring og ændringer under vagten

- Navigationsmæssige observationer

- Mulige observationer i den kommende vagt

- Hændelser i øvrigt

Den afgående navigatør må ikke forlade vagten før begge navigatører har underskrevet ”Checkliste i forbindelse med vagtskifte” og den tilgående navigatør er klar til at vagtovertagelse, egnethed vurderet og synet tilpasset forholdene.

Checkliste for Vagtskifte – se bilag 5.8

Checkliste for Afgang – se bilag 5.9

Checkliste for Ankomst – se bilag 5.10

### Oversigt over specielle procedurer

For at sikre uddannelsen af bemandingen og selve proceduren er der udarbejdet checklister eller beskrivelser for en række specielle procedurer.

Beskrivelse – MOB, se bilag 5.11.1

Beskrivelse – Lækager, se bilag 5.11.2

Beskrivelse – Brand, se bilag 5.11.3

Beskrivelse – Kurs mod nødstedt, se bilag 5.11.4

## Sejladsovervågning

Det er vigtigt at sikre skibets navigering med en omhyggelig og vedvarende overvågning af sejladsen. Hvis den vagthavende navigatør kommer i tvivl om skibets navigation skal han som før nævnt omgående varsko føreren. Der skal dog først træffes forholdsregler, hvis det er påkrævet af hensyn til skibets sikkerhed.

Før afgang kontrolleres skibet navigationsudstyr for at sikre at det er i orden. En fuldstændig deviationstabel udfærdiges ved omsvejning og denne kontrolleres under sejladsen så ofte som det er muligt, ved hjælp af mærke eller astronomisk navigation.

Der føres bestik på hele ruten og en hver observation sammenlignes med det gissede sted. Elektronisk navigering kontrolleres om muligt med terrestrisk navigation og stedbestemmelse fortages om muligt på baggrund af mindst tre stedlinjer.

Der foretages dagligt astronomiske stedbestemmelser, dels en middagsbredde efter solen og dels i skumringen efter planter eller egnede stjerner.

Se astronomisk navigations eksempler:

Astronomisk navigations – Deviationskontrol ved anvendelsen af Solen, bilag 5.12.1

Astronomisk navigations – Meridian passage for solen, bilag 5.12.2

Astronomisk navigations – 3 samtidige stedlinjer, bilag 5.12.3

Under afsnit 3.4.2, listes det navigationsudstyr som med bringes på rejsen.

# Udstyr

I de følgende afsnit beskrives og beregnes forbruget af vand, proviant og brændstof samt lister over det øvrige udstyr som medtages på rejsen. For at have en passende sikkerhedsmargin på drikkevand og proviant laves de efterfølgende beregninger ud fra en rejsevarighed på 20 dage.

## Vand

Vandforbruget pr. person sættes til 15 liter om dagen, eftersom der er bad og et ferskvandsskyllet toilet. Det giver mulighed for et bad en gang i mellem, men ikke hver dag. Det er også et søvandsskyllet toilet.

15 liter x 8 pers = 120 liter pr. døgn

120 liter x 20 døgn = 2400 liter

Der medtages et ferskvandsanlæg, og i tilfælde at dette anlæg går i stykker benytte hverken bad eller toilet med ferskvand. Der rationeres herefter til max. 3 liter vand pr. person om dagen.

## Proviant

Der medtages 3kg proviant per person om dagen samt nødforsyninger. Der medtages naturligvis fiskegrej til supplement.

3kg x 8 personer x 20 dage = 480 kg proviant

## Brændstof

På Perkins-Sabres hjemmeside findes motorens performancesgrafer og ud fra dem har vi beregnet et gennemsnitligt brændstofforbrug på 8 liter / pr time, hvilket giver 250 timers sejlads for motor med 1200 omdrejninger og et power output på 80 kW. På roligt vand giver det en fart på 6 knob og en aktionslængde på 1500 sømil.

Se bilag 5.13.1 og 5.13.2

## Elektronisk udstyr

Alle manualer til udstyret medtages på rejsen.

### Radio udstyr

VHF radio, stationær

2 VHF radioer, håndholdte

HF SSB radio

NAVTEX

Inmarsat-C

Satellittelefon

Mobiltelefoner

Solcelleanlæg til opladning af batterier

### Navigationsudstyr

Raymarine Ray Star 125 GPS modul, interfaced til chart plotter

Raymarine Autopilot, Whitlock Mamba drive

Raymarine ST60 instruments, speed, log, wind

Raymarine C120, plotter, GPS, Radar (4kW raydome)

Garmin GPSMAP 60CSx, håndholdt

3 Bærbare computere med MyStars, BlueChart, mm.

Skibsur

Præsitionsur, kontrolleres med UT fra GPS eller radio – der føres log over stand og gang

2 digitalure

Barometer

Sekstant

Passer, kurslineal, parallellineal, alm. lineal

2 Kikkerter

Pejlekompas

Magnetkompas

## Sikkerhedsudstyr

### Redningsudstyr

Følgende redningsudstyr medtages og alt mandskab har fået instruktion i anvendelsen inden afgang.

- Redningsflåder SOLAS godkendt til 8 personer

- 8 Overlevelsesdragter

- EPIRB m GPS

- SART

- Redningsveste

- Sikkerhedsliner

- Redningskrans

- Kasteline

- Nødraketter

- Brandslukningsmidler

- Kollisionsmåtter, lækkiler

- Lænsepumper, håndholdt

- Pøs

- Kniv

### Skibsapotek

Skibsapoteket indeholder nedenstående lægemidler og andre relevante produkter. Det checkes om medlemmer af besætningen bruger speciel medicin. Der undersøges også om noget af det medtagne medicin kræver særlig dokumentation ved indførelse til nogle af de lande som det er planlagt at komme til på turen. Søfartsstyrelsens anbefaling af medicin som bør medbringes følges.

Medicinen pakkes vandtæt og opbevares et sikkert sted. Skibsføreren er ansvarlig for skibsapoteket og er som hovedregel den eneste som bruger og udleverer fra de medbragte lægemidler.

Den øvrige besætning informeres om eksistensen af Radio Medical og hvordan der kaldes op over radioen, samt brugen af Trebogstaveringen i ”Internationale book of Codes” if. sprog vanskeligheder.

Medicinkiste – se bilag 5.14.2

### Reservedele

Værktøj, topnøglesæt og specialværktøj til motoren

Sejlmagerpose med nåle, handske, tacklegarn mm.

Rustfrieskruer og bolte

Motorreservedele som anbefales af værftet og Perkins/ Sabre medbringes

Sikringer og ekstra elpærer til både instrumenter, lanterner og interiør

Rigdele og ekstra tovværk

Batterier i udvalg

# Stabilitet

Skibet stikker 2,71 m uden besætning, vand, proviant og brændstof. Den totale vægtforøgelse beregnes således:

8 personer a 80 kg = 640 kg

8 x bagage a 50 kg = 400 kg

2000 liter brændstof a 0,84 kg pr liter = 1680 kg

2000 liter ferskvand = 2000 kg

Proviant  = 480 kg

Reservedele = 100 kg

Nødudstyr = 100 kg

I ALT = 5400 kg

Nedtrykningsvægten beregnes med en konstant på 120 som oplyst i lærebogen.

Nedtrykningsvægten T (t/cm) = længde (LWL) x bredde / 120

T = 16,75 x 5,39 / 120 = 0,75 ton/cm

Det giver en dybgang ved afgang i lige langsskibstrim på:

5,4 tons / ( 0,75 tons/cm) = 7,2 cm

Og ved ankomst med 1500 kg reducering af vægten:

3,9 tons / (0,75 tons/cm) = 5,2 cm

Trimmomentet beregnes med en konstant på 1900 som oplyst i lærebogen.

Trimmoment S (m tons/cm) = LWL x LWL x bredde / 1900

S = 16,75 x 16,75 x 5,39 / 1900 = 0,80 m tons/cm

Oyster marine har fremsendt en GZ kurve for Oyster 62 til os, og af den kan man aflæse at skibet har et positivt oprettende moment ud til en krængning på 125°. Den har et maksimum oprettelsesmoment ved en krængning på 52,8 °.

# Bilag

## Vagtskema

For at vagtplanen ikke skal gentage sig selv efter to dage, er dagvagten forlænget til 6 timer, det vurderes og ændres om nødvendigt undervejs.

| Tidsrum | Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vagt | Kabys | Vagt | Kabys | Vagt | Kabys | Vagt | Kabys |
| 00:00 – 04:00 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| 04:00 – 08:00 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 08:00 – 14:00 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 14:00 – 20:00 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 20:00 – 24:00 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |

## Søkort for Ruten

Denne liste er genereret ud fra Admiralty Digital Catalogue, og er en udskrift af de kort som er tilgængelige i det oversejlede område.

| Sejladsområde | UK – Gran Canaria |
| --- | --- |
| Product No | Product Title | Scale | √ |
| BA 2175 | Poole Bay | 1:20000 |  |
| BA 2036 | The Solent and Southampton Water | 1:25000 |  |
| BA 2035 | Western Approaches to The Solent | 1:25000 |  |
| BA 3764 | Cabo Torinana to Punta Carreiro | 1:40000 |  |
| BA 2045 | Outer Approaches to The Solent | 1:75000 |  |
| BA 2615 | Bill of Portland to The Needles | 1:75000 |  |
| BA 1856 | Approaches to Puerto de La Luz (Las Palmas) | 1:75000 |  |
| BA 442 | Lizard Point to Berry Head | 1:150000 |  |
| BA 2668 | Ile Vierge to Plateau des Roches Douvres | 1:150000 |  |
| BA 2454 | Start Point to The Needles including Off Casquets TSS | 1:150000 |  |
| BA 2450 | Anvil Point to Beachy Head | 1:150000 |  |
| BA 2644 | Ile d'Ouessant to Ile de Batz | 1:150000 |  |
| BA 2643 | Ile d'Ouessant to Pointe de Penmarc'h | 1:200000 |  |
| BA 1111 | Punta de la Estaca de Bares to Cabo Finisterre | 1:200000 |  |
| BA 3633 | Islas Sisargas to Montedor | 1:200000 |  |
| BA 1869 | Gran Canaria to Hierro | 1:300000 |  |
| BA 1870 | Lanzarote to Gran Canaria | 1:300000 |  |
| BA 2656 | English ChannelCentral Part | 1:325000 |  |
| BA 2655 | English ChannelWestern Entrance | 1:325000 |  |
| BA 2675 | English Channel | 1:500000 |  |
| BA 2649 | Western Approaches to the English Channel | 1:500000 |  |
| BA 20 | Ile d'Ouessant to Pointe de la Coubre | 1:500000 |  |
| BA 2182A | North Sea Southern Sheet | 1:750000 |  |
| BA 1104 | Bay of Biscay | 1:1000000 |  |
| BA 87 | Cabo Finisterre to the Strait of Gibraltar | 1:1000000 |  |
| BA 3133 | Casablanca to Islas Canarias (Including Arquipelago da Madeira) | 1:1250000 |  |
| BA 3132 | Strait of Gibraltar to Arquipelago da Madeira | 1:1250000 |  |
| BA 3134 | Islas Canarias to Nouakchott | 1:1250000 |  |
| BA 4014 | North Atlantic OceanEastern Part | 1:10000000 |  |
| BA 4011 | North Atlantic OceanNorthern Part | 1:10000000 |  |
| BA 4015 | A Planning Chart for the Atlantic Ocean | 1:20000000 |  |
| BA 4004 | A Planning Chart for the North Atlantic Ocean and Mediterranean Sea | 1:20000000 |  |

øvrige kort og BA publikationer:

| Korttype | Special kort, mm. |
| --- | --- |
| Sejlladsområde | UK – Gran Canaria |
| Storcirkelkort Udsteder, kort nr. | √ | Stedlinjekort Udsteder, kort nr. | √ |
| Storcirkelkort nordlige Atlanterhav |  | Funders stedlinjekort |  |
| NP294, How to correct your Chart |  |  |  |

## Sejladsanvisninger

| Korttype | Sejladsanvisninger |
| --- | --- |
| Sejlladsområde | UK – Gran Canaria |
| Planlægningskort Udsteder, kort nr. | √ | Pilot Charts Udsteder, kort nr. | √ |
| SD 1, Africa Pilot vol 1 |  | NVPUB106, Pilot Charts North Atlantic Ocean |  |
| SD 22, Bay of Biscay Pilot |  |  |  |
| SD 27, Channel Pilot |  |  |  |
| SD67, West coast of Spain and Portugal Pilot |  |  |  |

## Tidevandsforhold

| Korttype | Tidevand |
| --- | --- |
| Sejlladsområde | UK – Gran Canaria |
| Tidevandstabeller Udsteder, kort nr. | √ |
| NP 201, United Kingdom and Ireland |  |
| NP 202, Europe (excluding United Kingdom and Ireland), Mediterranean Sea and Atlantic Ocean |  |

Udover disse tabeller og kort indeholder de medbragte computere programmer til tidevandsberegning, hvilket imidlertid også er indeholdt vores elektroniske søkort.

Vi har benyttet Garmins BlueChart 9.0 for at få tidevandsoplysninger for Southampton. Da reference havnen for tidevandsstrømmen i BA 2034 har vi også medtaget Portsmouth.

## Diverse Håndbøger

Disse medbringes på rejsen (Det er ikke alle som har været tilgængelig ved skrivningen af denne opgave)

Navigation 1-10

Sømandskab og kommunikation for Yachtskippere

Meteorologi og Oceanografi for Skibsofficerer

Førstehjælp for Sejlere

International book of Signals 2005

Nautisk Almanak

Sight Reduction Tables volume 1-3

Solies Azimuttabeller

Kort 1

Søret for fritidssejlere

De internationale søvejsregler

Motorlære til duelighedsprøve i motorpasning

The Atlantic crossing guide

World Cruising Routes

Guide of Port Entry

The Admiralty List of Radio Signals Volume 1-3

BA List of Lights

Betjeningsvejledninger til medbragte instrumenter

Betjeningsvejledning til motor

Værkstedsbog til motor

## Meteorologisk analyse

For at kunne vurdere en forestående rejse har vi gennem sailing directions og statistiske data valgt at rejse 1. juli 2009. I ”World Cruising Routes” anbefaler Jimmy Cornell juli som det bedste afrejsetidspunkt i hans beskrivelse af denne rute. Han bemærker dog i forordet at han de seneste par år har oplevet at vejret har ændret sig og ikke stemmer helt overens med statistikken så godt som det gjorde for bare nogle få år tilbage. Hans umiddelbare bud på dette er den globale opvarmning og de klimatologiske ændringer som finder sig i disse år.

Hvis man studerer ”North Atlantic Pilot Charts”, NVPUB106, vil man i introduktionen læse at trykgradienten i juli er meget lav, samt at juli er den måned med den måned med den mindste middelvind med et gennemsnit på styrke 3 til 4. Frekvensen kuling er på sit minimum i juli og denne måned også er kendetegnende ved at have det laveste bølgeniveau.

På kortet for juli måned ser man at vi bortset fra den Engelske kanal har en medstrøm på ca. 0.5 knob. Vores afrejsetidspunkt er fastsat således at tidevandet udnyttes så optimalt som muligt. Det er 1-3 % chance for vindstillevejr på ruten og der vil ellers være en N eller NØ-lig vind det meste af turen, bortset fra farvandet omkring England og Frankrig, hvor den vil være mere skiftene.

Vi er dog opmærksomme på at de data som ligger til grund for udarbejdelsen af kortet som regel giver et indtryk af at vejret er bedre end det egentlig have været, eftersom de fleste skibe har omsejlet det dårlige vejr.

## Waypointliste

| Waypoint nummer | Observationer | Beh. Kurs retvisende | Beh. distance | Rest distance | ETA | Navigation undervejs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Primær | Sekundær |  |  |  |  |  |
| WP #1 50°53’45N 1°23’28W | Ocean Village Marine |  |  |  | 1535 | 20090701 0600 |  |
|  |  |  | 139° | 5,5 |  |  |  |
| WP #2 50°49’06N 1°18’00W | Rød Bøje Black Jack |  |  |  | 1529,5 | 20090701 0647 |  |
|  |  |  | 148° | 0,8 |  |  |  |
| WP #3 50°48’42N 1°17’36W | Rød bøje Castle point |  |  |  | 1528,7 | 20090701 0654 |  |
|  |  |  | 198° | 0,2 |  |  |  |
| WP #4 50°48’18N 1°17’42W | Rød bøje Calshot spit |  |  |  | 1528,5 | 20090701 0657 |  |
|  |  |  | 215° | 0,8 |  |  |  |
| WP #5 50°47’50N 1°18’18W | Rød bøje Bourne Gap |  |  |  | 1527,7 | 20090701 0705 |  |
|  |  |  | 236° | 3,9 |  |  |  |
| WP #6 50°45’36N 1°23’06W | Y.fl 4 |  |  |  | 1523,8 | 20090701 0738 |  |
|  |  |  | 241° | 6,6 |  |  |  |
| WP #7 50°42’16N 1°32’41W | Hurst Point |  |  |  | 1517,2 | 20090701 0835 |  |
|  |  |  | 237° | 68,2 |  |  |  |
| WP #8 50°04’29N 3°01’10W | 30 nm sw Torquay |  |  |  | 1449 | 20090701 1745 |  |
|  |  |  | 192° | 35 |  |  |  |
| WP #9 49°30’15N 3°12’00W | 22 nm w Guernsey |  |  |  | 1414 | 20090701 2245 |  |
|  |  |  | 233° | 103 |  |  |  |
| WP #10 48°27’28N 5°15’49W | Ile d’ Quessant |  |  |  | 1311 | 20090702 1315 |  |
|  |  |  | 209° | 379 |  |  |  |
| WP #11 42°52’42N 9°29’00W | Cap Finesterre |  |  |  | 932 | 20090704 1511 |  |
|  |  |  | 200° | 930 |  |  |  |
| WP #12 28°06’51N 15°22’52W | Indsejl. Las Palmas |  |  |  | 2 | 20090709 2100 |  |
|  |  |  | 209° | 2,3 |  |  |  |
| WP #13 28°07’52N 15°25’2+W | Las Palmas havn |  |  |  |  | 20090709 2117 |  |

## Checkliste for Vagtskifte

| Checkliste ved vagtskifte | Check | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| Stående ordrer læst og forstået |  |  |
| Førerens vagt ordre læst og forstået |  |  |
| Navigationsmæssige advarsler læst og forstået |  |  |
| Skibet position, kurs og fart kontrolleret |  |  |
| Beholdne kurs kontrolleret |  |  |
| Navigationsinstrumenter kontrolleret |  |  |
| Lanterner kontrolleret |  |  |
| Tilstedeværelse af skibe og fartøjer og deres bevægelser klarlagt |  |  |
| Identifikation af nærliggende fyr, bøjer og lys |  |  |
| Forhold og faremomenter der forventes under vagten undersøgt |  |  |
| Vagtmandskabet klar til vagtovertagelse, egnethed og syn tilpasset forholdene |  |  |
| Afløsende officer klar til vagtovertagelse, egnethed og syn tilpasset forholdene |  |  |

## Checkliste for Afgang

| Hovedcheckliste ved afgang | Check | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| Magnetkompas afprøvet |  |  |
| Fløjter / tågehorn afprøvet |  |  |
| Lanterner kendingslys afprøvet |  |  |
| Maskineri afprøvet |  |  |
| Ror afprøvet |  |  |
| VHF tændt og afprøvet |  |  |
| GPS tændt og afprøvet |  |  |
| Radar tændt og afprøvet |  |  |
| Ekkolod tændt og afprøvet |  |  |
| Kikkert lagt frem |  |  |
| Søkort og plankort lagt frem |  |  |
| Skibspapirer, nationalitetsbevis og bøger |  |  |
| Sønæringsbeviser Y1, Y3, motor bevis |  |  |
| Besætningens privatpapirer, pas mm. |  |  |
| Medicinkiste checket og fyldt |  |  |
| Sikkerhedsudrustning checket |  |  |
| Skibet provianteret |  |  |
| Skibet sejlklar |  |  |
| Alle er ombord |  |  |
| Alle klar til afgang |  |  |

## Checkliste for Ankomst

| Checkliste for ankomst | Check | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| Havnemyndigheder kontaktet |  |  |
| Anker klargjort |  |  |
| Ror kontrolleret |  |  |
| Fortøjninger klargjort |  |  |
| Fender klargjort |  |  |
| VHF radio tændt og testet |  |  |
| Radar tændt og testet |  |  |
| Besætning klar til ankomst |  |  |

## Specielle Procedurer

### Beskrivelse – MOB

I tilfælde af Mand over bord, benyttes følgende procedure.

- Der råbes ” Mand over Bord”

- Redningskrans kastes i

- MOB knappen aktiveres på GPSen

- Vagthavende gast holder udkig

- Alle mand på dæk

- Hvis forholdene kræver det tændes motoren som sikkerhed

- Ved sejl gåes på halvvind

- Der vendes efter forholdene og tilbage på halvvind modsatte halse

- Der gås op i vinden ved manden

- Når båden ligger stille ved manden, hjælpes han om bord

- Der gives trinvis første hjælp hvis det er nødvendigt

Det skrives og logge i dagbogen.

### Beskrivelse – Lækager

Inden afgang har alle fået en instruktion i hvordan man bruger kollisionsmåtter og hvordan de evt. kan laves af et stykke sejldug eller et lille forsejl ved at binde tov i de tre hjørner og en kæde i det sidste. Måtten kan klart forbedres ved at en pude eller hynde sys fast på måtten. Et hul på ca. 10 cm i diameter giver ca. 600 liter vand i minuttet og til sammenligning kan en normal lænsepumpe klare ca. 100 liter vand i minuttet.

- Den vagthavende gast varskoer alle om bord

- Ikke vagthavende gaster gør klar til lænsning

- Vagthavende gast finder lækkiler og måtter gøres klar

- Ikke vagthavnede styrmand tænder og kontrollerer radioerne

- Der lænses til lækagen er lukket

- Hvis der ikke er muligt at lukke lækagen og skibet skal forlades følges denne procedure efter ordre fra skibsføreren.

### Beskrivelse – Brand

- Branden lokaliseres

- Ulykken stoppes om muligt

- Brandslukningsmateriel gøres klar af ikke vagthavende gaster

- Skibsføreren er slukningsleder

- Ikke vagthavende styrmand klargører og kontrollerer radioanlæg

- Vagthavende styrmand lægger kurs efter de for branden mindst gunstige vindforhold

- Der efterkøles med vand og lænsepumper bemandes af ikke vagthavende gaster

### Beskrivelse – Kurs mod nødstedt

Til at lave en kurs mod nødstedt benyttes et manuelt plot som tegnes ind i plottningsdiagrammet. Det nødstedte skibs kurs og fart vektor P2 udsættes fra centrum Q. Pejlingen af nødstedte skibs relative kurs indtegnes for enden af vektoren P1. Vektoren Q P1 er den søgte kurs og den relative fart opmåles.

## Astronomisk Navigation

Det er på turen vagt at benytte MyStars 2.7 til de astronomiske beregninger. HO 247 medtages i tilfælde af nedbrud på computerne.

Alle Astronomiske navigations eksempler er beregnet 1. juli 2009 på positionen

50°00’00 N

3°00’00W

### Deviationskontrol ved anvendelsen af Solen

Dato: 20090701 kl. 12:15 UT

Gisset position: 50° 00’00 N 3° 00’00 W

Misvisning: 5° W

Solen pejlings:

- Pejling dv.: 205°

- Styr K. dv.: 290°

Azimut aflæst i MyStars 2.7 = 203°47’3

| Pejlede rv. | 203° |
| --- | --- |
| mv. (-) | 5° |
| Pejlede mv. | 208° |

Deviationen  = Pejl. mv. – pejl. dv. = 208° - 205° = +3°

### Meridian passage for solen

Dato: 20090701 kl. 12:15 UT

Gisset position: 50° 00’00 N 3° 00’00 W

Øjenhøjde: 2m

Sekstantvisning: 63°04’27 underrand

Indeks korrektion: +1°

| Solen p.s.h | 63°04’2 |
| --- | --- |
| Idk | + 1’0 |
| Obs h | 63°05’2 |
| Rettelse øh 2m | 12’4 |
| *ho | 63°17’9 |
| Zenit h’ (90° - *ho) | 26°42’1 |
| Dekl MyStars | 23°04’5 |
| Obs Bredde N | 49°46’6 |

### 3 samtidige stedlinjer til Vega, Kocab og Dubhe

Dato: 20090701 kl. 21:15 UT

Gisset position: 50° 00’00 N 3° 00’00 W

Øjenhøjde: 2m

Indeks korrektion: +1°

Se optegning i Funders stedlinjekort.

|  | Kocab | Vega | Dubhe |
| --- | --- | --- | --- |
| Sekstant visning | 65°12’2 | 57°28’8 | 51°16’0 |
| idk | +1’0 | +1’0 | +1’0 |
| * app h | 65°13’2 | 57°28’8 | 51°17’0 |
| Rettelse tabel 2, refraktion | -3’0 | -3’2 | -3’4 |
| *ho | 65°16’2 | 57°32’0 | 51°14’4 |
| *hc | 65°14’7 | 57°29’5 | 51°16’4 |
| Azimut aflæst MyStars | 351°27’0 | 93°14’0 | 314°42’0 |
| Forskel | 1’5 | 2’5 | 2’0 |
| Stedlinjen flyttes | 1,5 nm mod polpunkt | 2,5 nm mod polpunkt | 2,0 nm fra polpunkt |

Den observerede position er:

49° 50’ N, 2° 25’ W

## Motor

### Performance

### Brændstofforbrug

## Sundhed

### Sygebesøg

Under sejladsen falder A da skibet rammes af en dårlig sø. Han slå armen hårdt mod en kant og underarmen brækker. Han bliver dårlig og svimmel og mens armen undersøges lægges han i en køje. Den køles for at hindre hævelsen, som kan gøre det svært at lægge en gibs der støtter ordentligt. Vi observerer at der ikke er kraftige blodudtrækninger og vurderer at der ikke er store blodårer som er beskadiget. Der er heller ikke tegn på føleforstyrrelser i fingrene, som kunne være tegn på at der var nerver som var beskadiget pga. bruddet. A har ikke slået hovedet og armen er det eneste som har fået et slag.

Der bliver lagt gibs på og en slynge støtter efterfølgende armen. Der gives en kraftig smertestillende pille og A lægges i køjen. Han tilses de efterfølgende timer. Allerede dagen efter har smerten fortaget sig og A er opsat på at vi bare fortsætter turen, hvilket vi vurderer som det mest rigtige at gøre.

Der optages sygerapport og de logges i dagbogen.

Vi er ca. 2 dage fra nødhavn og det vurderes at det ikke er nødvendigt at kalde Radio Medical, men mindre armen bliver ved med at gøre ondt eller A bliver dårlig.

### Medicinkiste

Medicin

- Evt. daglig medicin

- Smertestillende midler, og kraftig smertestillende

- Middel mod tilstoppet næse/forkølelse

- Allergimidler

- Middel mod transportsyge

- Middel til desinfektion af vand

- Middel mod forstoppelse

- Middel mod for meget mavesyre

- Middel til desinfektion af sår

- Middel mod forkølelsessår

- Lokalbedøvende middel

- Myggemiddel

- Middel mod insektstik/kløestillende middel

- Diarrémidler, som kan forebygge eller stoppe en løbsk mave

- Rehydreringsmiddel

- Øjensalve ved øjeninfektioner

- Forebyggende malariamidler i områder, hvor der er malaria - efter samråd med lægen

- Antihistaminer mod overfølsomhed fx ved insektstik

- Antibiotika som fx almindelig penicillin til behandling af infektioner som fx urinvejsinfektioner, hals og mellemørebetændelse.

Øvrige produkter:

- Solcreme og solstift

- Aftersunlotion

- Imprægneret myggenet

- Middel mod solskoldning og soleksem

- Plaster, forbindingsmateriale og gibs

- Pincet

- Saks

- Vådservietter

- Termometer

- Sterile sprøjter og kanyler

- Suturtråd

## Stabilitetsberegning

### GZ-kurve

GZ kurve fra fabrikken på Oyster 62.

## Kilder

## Kildefortegnelse for Projektopgaven

Bøger:

Jørgen Wittrup, Navigation 1-10

Jørgen Wittrup, Kompendium om Sejladsplanlægning og teknisk navigation

Kurt Skytte, Søret for fritidssejlere

Mette Hundahl, Meteorologi og oceanografi for skibsofficerer.

Førstehjælp for Alle, ASF – dansk Folkehjælp

Leif Rosendahl, Sømandskab og kommunikation for Yachtskippere

Software:

Garmin Blue Chart 9.0

MyStars 2.7

Andet:

Opgave eksempel udleveret af SFS: ”Blue Ocean”

## Links

Skibet:

www.oystermarine.com

Motor:

http://perkins-sabre.com/PR/Engines/M185C/Performance.cfm

Lovgivning:

www.fritidssejler.dk

Meteorologi:

www.dmi.dk

www.wetterdienst.de

Diverse:

Weilbach: www.weilbach.dk

United Kingdom Hydrographic office: www.ukho.gov.uk

Søfartsstyrelsen: www.sofartsstyrelsen.dk

Farvandsdirektoratet: www.frv.dk

Maritime safety information: www.nga.mil/portal/site/maritime